«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области

подполковник

Малашенко Ю.А.

30 декабря 2004 года

ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ АВТОПОДЪЕМНИКОВ

Общие положения

Программа подготовки водителей пожарных автоподъемников определяет порядок организации и направление их обучения.

Программа обеспечивает процесс подготовки водителей пожарных автоподъемников, приобретение ими необходимых знаний  и навыков практической работы.

В программе изложены организация и методика обучения, тематика и расчет часов, а так же требования к уровню знаний и умений к лицам, прошедшим обучение.

Организация обучения

При организации и проведении занятий руководствоваться методическими рекомендациями по организации обучения.

Для лучшего усвоения теоретического материала целесообразно практические занятия по некоторым дисциплинам проводить комплексно, развивая межпредметные связи.

По окончанию обучения с обучаемыми проводится итоговое занятие.

Основные задачи курса:

- формирование у личного состава соответствующей современным требованиям и
нормам степени профессиональной подготовленности;

- укрепление законности и дисциплины, личной ответственности за выполнение
служебного долга, бережного отношения к технике и имуществу;

-	изучение и внедрение положительного опыта работы в практику обучения.

В результате изучения курса слушатель должен

ЗНАТЬ:

-	  требования правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;

-   типаж и классификацию пожарной техники;

-   тактико-технические характеристики техники;

-   правила эксплуатации автомобилей, автоподъемников;

-   обязанности водителя пожарного автоподъемника;

-	  противопожарное оборудование и инвентарь;

УМЕТЬ:

- проводить техническое обслуживание автоподъемника;

- правильно эксплуатировать противопожарное оборудование и инвентарь;

- правильно выполнять свои  обязанности в составе боевого расчета.

Срок обучения: 19 учебных дней

Режим занятий: 5 дней в неделю по 6-8 учебных часов

Расчет часов по предметам

| № п/п | Наименование дисциплины | Всего учебных часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Классно-групповые занятия | Практические занятия |
| 1. | Правовая подготовка. | 2 | 2 | - |
| 2. | Специальная подготовка. | 120 | 53 | 67 |
| 3. | Экзамен. | 6 | 3 | 3 |
|  | Всего: | 128 | 58 | 70 |

Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего учебных часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Классно-групповые занятия | Практические занятия |
| 1. | Правовая подготовка. |  |  |  |
| 1.1 | Ответственность за нарушение ППД и эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. | 2 | 2 |  |
|  | Итого: | 2 |  |  |
| 2. | Специальная подготовка |  |  |  |
| 2.1 | Назначение, история и перспективы развития автоподъемников. | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Состав, техническая характеристика, работа автоподъемников. | 4 | 2 | 2 |
| 2.3 | Шасси. Дополнительная трансмиссия АКП. | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Силовая группа АКП. | 6 | 4 | 2 |
| 2.5 | Опорное устройство. Привод выдвигания опор АКП. | 4 | 2 | 2 |
| 2.6 | Поворотное основание. Привод поворота комплекта колен. | 4 | 2 | 2 |
| 2.7 | Комплект колен. Люлька. Привод подъема и опускания комплекта колен. | 14 | 10 | 4 |
| 2.8 | Гидравлическая система. | 8 | 6 | 2 |
| 2.9 | Дополнительное электрооборудование. | 8 | 4 | 4 |
| 2.10 | Управление и блокировка движений автоподъемника. | 4 | 2 | 2 |
| 2.11 | Контрольно-измерительные приборы. Измерение параметров. Регулировка и настройка. | 4 | 2 | 2 |
| 2.12 | Водопенные коммуникации. | 2 | 1 | 1 |
| 2.13 | Платформа. Размещение пожарно-технического вооружения, инструмента и принадлежностей. | 4 | 2 | 2 |
| 2.14 | Требования безопасности при работе и обслуживании АКП. | 6 | 4 | 2 |
| 2.15 | Подготовка АКП к работе. Порядок работы. | 6 | 4 | 2 |
| 2.16 | Техническое обслуживание и ремонт автоподъемника. | 16 | 2 | 14 |
| 2.17 | Техническое освидетельствование и эксплуатационные испытания автоподъемника. | 6 | 2 | 4 |
| 2.18 | Практическая работа на АКП. | 20 | - | 20 |
|  | Итого: | 120 | 53 | 67 |
| 3. | Экзамен | 6 | 3 | 3 |
|  | Всего часов: | 128 | 58 | 70 |

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Правовая подготовка.

Тема 1.1 Ответственность за нарушение ППД и эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.

Ответственность водителей за нарушение ППД и эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. Особенности управления пожарными автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами при следовании на выполнение оперативных заданий.

Порядок допуска водителей к работе на автоподъемниках.

Специальная подготовка

Тема 2.1 Назначение, история и перспективы развития автоподъемников.

Назначение и классификация автоподъемников. Виды, выпускаемые АКП отечественными и иностранными предприятиями (фирмами).

Технические требования к АКП. Перспективы развития.

Тема 2.2 Состав, техническая характеристика, работа автоподъемников.

Общие сведения об основных составных частях АКП: шасси, опорное основание, поворотное основание, комплект колен, люлька, пульт управления, гидрооборудование, электрооборудование. Размещение узлов и агрегатов на шасси. Тактико-технические характеристики и порядок использования автоподъемника при тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ.

Тема 2.3 Шасси. Дополнительная трансмиссия АКП.

Шасси, используемое для изготовления подъемников, их доработка под монтаж спецагрегатов.

Устройство и расположение дополнительной трансмиссии привода гидронасоса. Коробка отбора мощности КОМ-1, ее устройство, порядок включения.

Тема 2.4 Силовая группа АКП.

Гидронасос. Бак для хранения рабочей жидкости. Осевой коллектор. Напорные и дренажные линии гидросистемы. Фильтр механической очистки рабочей жидкости. Гидроцилиндр управления двигателя. Аварийный привод: гидронасос, блок клапанов. Ручной насос.

Тема 2.5 Опорное устройство. Привод выдвигания опор АКП.

Состав, назначение и принцип работы опорного устройства. Опорная рама. Выдвижные опоры. Механизм блокировки рессор. Гидроцилиндры выдвигания опор. Опорные гидроцилиндры. Гидроцилиндры блокировки рессор. Устройство и принцип работы гидрозамков гидроцилиндров. Блок управления опорным устройством.

Тема 2.6 Поворотное основание. Привод поворота комплекта колен.

Назначение, устройство поворотного основания. Конструкция поворотной рамы. Редуктор привода поворота.

Состав, устройство и расположение механизмов привода поворота. Поворот комплекта колен при аварийном режиме работы.

Тема 2.7 Комплект колен. Люлька. Привод подъема и опускания комплекта колен.

Устройство комплекта колен автоподъемника, их соединение между собой. Взаимное перемещение колен относительно друг друга. Работа запорного устройства комплекта колен в транспортном положении.

Назначение и устройства люльки.

Гидроцилиндры раскрытия колен. Устройство и принцип действия гидрозамков гидроцилиндров подъема. Механизм ориентации люльки.

Тема 2.8 Гидравлическая система.

Условное обозначение, применяемое в гидравлической схеме. Назначение и состав механизмов и узлов, входящих в гидросхему, назначение и принцип их работы.

Работа гидросистемы при выполнении различных маневров управления.

Работа гидросистемы в режиме аварийного привода.

Работа гидросистемы от ручного насоса.

Тема 2.9 Дополнительное электрооборудование.

Принципиальная электрическая схема электрооборудования, условные обозначения.

Токопереход, его устройства и принцип работы.

Электрооборудования пульта управления.

Электрооборудования комплекта колен.

Электрооборудования аварийного привода.

Электрооборудования системы блокировки.

Жгуты приводов, кабели.

Работа электрооборудования при выполнении различных маневров управления.

Тема 2.10 Управление и блокировка движений автоподъемника.

Управление Движениями автоподъемника. Пульт управления. Дистанционный пульт управления. Пульт управления люльки. Электрогидравлические краны управления движениями.

Прибор блокировки границ безопасного поля, подъема комплекта колен. Предохранительный клапан гидросистемы. Кран разгрузки насоса. Механизм блокировки, последовательности выполнения маневров работы автоподъемника.

Тема 2.11 Контрольно-измерительные приборы. Измерение параметров. Регулировка и настройка.

Контрольно-измерительные приборы для контроля, за работой автоподъемников: манометры для контроля, за давлением масла в гидросистеме, термометр контроля температуры масла, указатели высоты подъема.

Проверка точности показаний измерительных приборов.

Порядок и периодичность измерений рабочего давления в гидросистеме, границ поля движения, времени проведения маневров автоподъемника.

Тема 2.12 Водопенные коммуникации.

Назначение, состав расположение коммуникаций. Соединение трубопроводов и гибких элементов. Система орошения люльки, порядок ее использования.

Тема 2.13 Платформа. Размещение пожарно-технического вооружения, инструмента и принадлежностей.

Конструкция платформы, расположение отсеков. Норма положенности  пожарнотехнического вооружения, оборудования и инвентаря.

Спасательный рукав, его устройство и порядок использования.

Тема 2.14 Требования безопасности при работе и обслуживании АКП.

Требования к техническому состоянию автоподъемников. Техника безопасности при установке автоподъемника, подъема комплекта колен, использовании лафетного ствола, спасательного рукава.

Требования безопасности при работе в аварийных ситуациях.

Правила пожарной безопасности.

Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте автоподъемников.

Тема 2.15 Подготовка АКП к работе. Порядок работы.

Общее указание по эксплуатации автоподъемника. Порядок подготовки автоподъемника к работе. Порядок выполнения операций: установка опор, подъем комплекта колен, поворот комплекта колен, работа со спасательным рукавом, работа с водяным стволом и пеногенератором, работа с аварийным приводом, работа с ручным насосом, подъем грузов.

Приведение автоподъемника в транспортное положение.

Тема 2.16 Техническое обслуживание и ремонт автоподъемника.

Виды и периодичность технического обслуживания. Подготовка и порядок проведения. Перечень работ по видам обслуживания.

Одиночный комплект ЗИП, его комплектность и назначение. Перечень работ по текущему ремонту.

Перечень и методика основных проверок технического состояния автоподъемников. Рабочие жидкости, применяемые в гидросистеме.

Возможные неисправности механизмов, узлов и систем автоподъемников, способы их обнаружения и устранения.

Правила хранения, консервации автоподъемников.

Ведение технической документации автоподъемников.

Тема 2.17 Техническое освидетельствование и эксплуатационные испытания  автоподъемника.

Периодичность и методика проведения технического освидетельствования автоподъемников.

Порядок и методика проведения эксплуатационных испытаний.

Оформление технической документации по результатам испытаний.

Тема 2.18 Практическая работа на АКП.

Учебная езда на автоподъемниках. Практическая отработка навыков выполнения операций автоподъемников указанных в теме 2.15.